## Slide 1
深蓝质感简约答辩模板
BLUE TEXTURED SIMPLE REPLY TEMPLATE
日期：2019.4.15
答辩人：优品PPT
北京化工大学
Beijing University Of Chemical Technology
基于小波变换和支持向量机的
癫痫脑电信号分类
期末答辩
日期：2020.6.03
答辩人：陈帅华
指导老师：宿翀

## Slide 2
本研究基于离散小波变换、三种机器学习算法(支持向量机、K最近邻算法和决策树)以及集成学习中的stacking方法，使用matlab和python两个工具，研究了两个数据集不同情况下的癫痫脑电信号分类问题。
概述

## Slide 3
研究背景
Research Background
1
研究内容
Research Content
2
研究结果
Research Result
3
CONTENTS
目 录
研究结论
Research Conclusion
4

## Slide 4
研究背景
Research Background

## Slide 5
研究背景
诊断困难
昏厥、偏头疼等疾病可能与癫痫有类似的表现和病征
临床诊断主观性较强，可能会出现误诊，同时效率较低
意义重大
及时诊断可减少对患者的不利影响
及时诊断可减轻患者家庭的经济压力

## Slide 6
研究内容
Research Content

## Slide 7
7
研究内容
波恩大学癫痫脑电数据集
五组脑电数据(A~E)
采样频率173.61Hz
每组100个脑电片段，格式为txt
每个片段23.6s，4097个数据点
已进行带通滤波(0.53~40Hz)
表2·1 四种分类任务
情况 | 志愿者临床状态 | EEG子集
1 | 正常 vs 发作期 | A vs E
2 | 正常 vs 发作期 | B vs E
3 | 发作间期 vs 发作期 | C vs E
4 | 发作间期 vs 发作期 | D vs E

## Slide 8
研究内容
图2·1 脑电信号时序图(A-E)

## Slide 9
9
研究内容
CHB-MIT脑电数据集
病例chb01，chb03
采样频率256Hz
每个病例发作间期和发作期的时间均挑选240s，格式为edf
选择FT9-FT10通道
带通滤波(0.1~60Hz)
病例 | 患者临床状态
chb01 | 发作间期 vs 发作期
chb03 | 发作间期 vs 发作期
表2·2 两种分类任务

## Slide 10
研究内容
图2·2 病例chb01发作间期(上)与发作期(下)脑电信号时序图

## Slide 11
研究内容
特征提取
原始脑电 信号
预处理
五层DWT
(db4为小波基)
小波系数
标准差特征
标准差融合特征
样本熵特征
样本熵融合特征
图2·3 脑电信号特征提取流程图

## Slide 12
研究内容
图2·4 AE两组标准差箱型图对比
图2·5 病例chb01发作间期和发作期
脑电信号方差箱型图对比

## Slide 13
研究内容
表2·3 不同分类情况特征数汇总
波恩大学癫痫脑电数据集
 |  | 特征数 |  |  | 
 |  | 标准差特征 | 标准差 融合特征 | 样本熵特征 | 样本熵 融合特征
 | A vs E | 6 | 1 | 4 | 1
 | B vs E | 6 | 1 | 4 | 1
 | C vs E | 6 | 1 | 4 | 1
 | D vs E | 6 | 1 | 4 | 1
 | 病例chb01 间期vs发作期 | 6 | 1 | 3 | 1
 | 病例chb03 间期vs发作期 | 6 | 1 | 2 | 1
CHB-MIT脑电数据集
分类情况
数据集

## Slide 14
14
研究内容
支持向量机
基于单一特征的二分类，采用默认的线性核函数
基于融合特征的二分类，采用RBF径向基核函数
分别根据单一特征与融合特征对不同情况进行分类
进行五折交叉验证，结果取均值
情况 | cost | gamma
A vs E | 16 | 22.6274
B vs E | 11.3137 | 32
C vs E | 22.6274 | 32
D vs E | 32 | 32
表2·2 样本熵融合特征二分类网格搜索最优c、g

## Slide 15
15
研究内容
K最近邻算法
决策树
使用欧几里得距离进行度量
最近邻参数K经过比较选取为9
分别根据单一特征与融合特征对不同情况进行分类
进行五折交叉验证，结果取均值
使用CART算法生成二叉树
设置决策树的自动剪枝为‘on’
分别根据单一特征与融合特征对不同情况进行分类
进行五折交叉验证，结果取均值

## Slide 16
16
研究内容
集成学习的stacking方法
本研究中，stacking方法由两层模型构成
第一层模型由支持向量机和K最近邻算法构成，第二层模型由决策树构成
算法参数与上述参数一致
只根据融合特征对上述两数据集不同情况进行分类
进行五折交叉验证，结果取均值

## Slide 17
17
研究内容
总结
本研究以’db4‘为小波基，对预处理后的数据进行了五层离散小波变换，之后根据小波系数计算得出标准差特征与样本熵特征，并通过绘制箱型图对比，选取得到要用的特征
本研究使用支持向量机、KNN和DT三种分类算法与集成学习的stacking方法，分别根据“表2·3”中的不同特征进行分类，最后选用准确率、灵敏度和特异度三个评价指标对分类结果进行评价

## Slide 18
研究结果
Research Result

## Slide 19
19
研究结果
作者 | 本文 |  |  | Zhu G etc[21] (2013) | Samiee K etc [22] (2015) | Siuly S etc[23] (2019)
分类算法 | SVM | KNN | DT | Multi Scale K-Means | MLPC | KNN
A vs E | 99.67% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100%
B vs E | 99.79% | 99.54% | 99.42% | 99.0% | 99.3% | 100%
C vs E | 98.88% | 98.29% | 97.96% |  | 98.5% | 100%
D vs E | 97.04% | 96.63% | 96.21% |  | 94.9% | 100%
表3·1 与同类研究分类准确率对比结果

## Slide 20
20
研究结果
图3·1 stacking方法与三种分类算法根据标准差特征对四种情况分类准确率比较
图3·2 stacking方法与三种分类算法根据标准差特征对四种情况分类准确率比较

## Slide 21
21
研究结果
图3·3 stacking方法与三种分类算法根据标准差特征对两个病例分类准确率比较
图3·4 stacking方法与三种分类算法根据标准差特征对两个病例分类准确率比较

## Slide 22
研究结论
Research Conclusion

## Slide 23
23
研究结论
使用SVM、KNN和DT对“表2·1”中四种情况分类结果表明标准差特征优于样本熵特征，对“表2·2”的分类结果验证了这一点
对“表2·1”的整体分类结果表明，SVM分类效果最好；对“表2·2”的分类结果表明SVM和KNN这两种分类算法分类效果均很好
对“表2·1”和“表2·2”的分类结果表明，根据融合特征进行分类得到的分类准确率要高于单一特征
“表3·1”中与前人研究成果的对比表明，本研究提出的方法可以较好地完成癫痫脑电信号的分类任务
stacking方法比SVM、KNN和DT这三种算法相比，大多数情况下可以提高分类准确率，具有一定的泛化能力。

## Slide 24
深蓝质感简约答辩模板
BLUE TEXTURED SIMPLE REPLY TEMPLATE
日期：2019.4.15
答辩人：优品PPT
北京化工大学
Beijing University Of Chemical Technology
感谢各位老师批评指正
Thank you for the criticism of the teachers
日期：2020.6.03
答辩人:陈帅华
指导老师：宿翀